农用压土机标准验证报告

湖南三一华源机械有限公司质保部

2022年3月14日

目     录

试验结论  ………………………………………………………………2

# 一﹑测试对象…………………………………………………………3

# 1、性能指标…………………………………………………3

# 二、测试依据…………………………………………………………6

# 三﹑测试条件……………………………………………………7

# 1、性能检测期间的环境条件………………………………………7

# 2、检测用仪器设备…………………………………………………7

# 3、检测场地………………………………………………………7四、测试结果……………………………………………………8

# 1、行驶性能试验 …………………………………………………8

# 2、噪声试验 ……………………………………………………11

# 3﹑振动试验 ……………………………………………………11

# 4、减振、舒适性能试验 ………………………………………15

# 5、试验验证人员 ………………………………………………16

| 产品名称 | 农用压土机 | 生产日期 | 2022年3月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | SSR120/SSR100系列单钢轮压土机 STR130/STR100/STR50/SZR50/STR30/SZR30系列双钢轮压土机 |
| 检测场地 | 三一重工股份有限公司 | 检测时间 | 2022年3月 |
| 检测依据 | 《自行式农用压土机》 | 检测项目 | 物理尺寸检测 性能检测 |

试验结论：

依据《自行式农用压土机》标准要求，随机选取我司当月生产的农用压土机库存设备，测试重量、分配重量等；测试频率、振幅和激振力等压实性能；测试行驶速度、制动距离、最小转弯半径和爬坡能力等机动性能，均符合要求。

主检：李彬      审核:王喜明      批准:王成国

一、测试对象

# 1、性能指标

| 产品型号 技术参数 | SSR120C-10 | SSR120AC-8 | SSR100C-10 | SSR100AC-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质 量 载 荷 参 数 | 工作质量 | kg | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 |
|  | 前轮分配质量 | kg | 7000 | 6000 | 5700 | 5000 |
|  | 后轮分配质量 | kg | 5000 | 6000 | 4300 | 5000 |
|  | 前轮静线载荷 | N/cm | 329 | 282 | 268 | 268 |
|  | 后轮静线载荷 | N/cm | / | / | / | / |
| 压 实 机 构 参 数 | 振动频率 | Hz | 32/36 | 32/36 | 30/30 | 30/30 |
|  | 名义振幅 | mm | 1.8/0.9 | 1.8/0.9 | 2/1 | 2/1 |
|  | 激振力 | kN | 280/170 | 280/170 | 246/124 | 246/124 |
| 机 动 性 能 参 数 | 行驶速度(高速) | km/h | 12.5 | 9 | 12.5 | 9 |
|  | 行驶速度(低速) | km/h | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 |
|  | 爬坡能力 | % | 50 | 40 | 50 | 40 |
|  | 转向角度 | ° | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 |
|  | 摇摆角度 | ° | ±12 | ±12 | ±12 | ±12 |
|  | 最小转弯外直径 | mm | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 |
| 产品型号 技术参数 | SSR120C-HT | SSR120C-8 | STR100C-8C | STR130C-8C |
| 质 量 载 荷 参 数 | 工作质量 | kg | 12000 | 12000 | 10500 | 13000 |
|  | 前轮分配质量 | kg | 7000 | 7000 | 5250 | 6500 |
|  | 后轮分配质量 | kg | 5000 | 5000 | 5250 | 6500 |
|  | 前轮静线载荷 | N/cm | 329 | 329 | 271 | 298 |
|  | 后轮静线载荷 | N/cm | / | / | 271 | 298 |
| 压 实 机 构 参 数 | 振动频率 | Hz | 32/36 | 32/36 | 50/61 | 50/61 |
|  | 名义振幅 | mm | 1.8/0.9 | 1.8/0.9 | 0.75/0.3 | 0.67/0.31 |
|  | 激振力 | kN | 280/170 | 280/170 | 140/94 | 169/119 |
| 机 动 性 能 参 数 | 行驶速度(高速) | km/h | 10 | 10 | 11.5 | 11.5 |
|  | 行驶速度(低速) | km/h | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
|  | 爬坡能力 | % | 50 | 50 | 30 | 30 |
|  | 转向角度 | ° | ±35 | ±35 | ±33 | ±33 |
|  | 摇摆角度 | ° | ±12 | ±12 | ±8 | ±8 |
|  | 最小转弯外直径 | mm | 11915 | 11915 | 13530 | 14000 |

| 产品型号 技术参数 | STR30C-8 | SZR30C-8 | STR50C-8 | SZR50C-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质 量 载 荷 参 数 | 工作质量 | kg | 3000 | 2900 | 4500 | 4500 |
|  | 前轮分配质量 | kg | 1450 | 1400 | 2250 | 2250 |
|  | 后轮分配质量 | kg | 1550 | 1500 | 2250 | 2250 |
|  | 前轮静线载荷 | N/cm | 118 | 155 | 160 | 160 |
|  | 后轮静线载荷 | N/cm | 126 | / | 160 | / |
| 压 实 机 构 参 数 | 振动频率 | Hz | 55/67 | 55/67 | 50/60 | 50/60 |
|  | 名义振幅 | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | 激振力 | kN | 46/28 | 46/28 | 68/50 | 68/50 |
| 机 动 性 能 参 数 | 行驶速度(高速) | km/h | 11 | 11 | 12 | 12 |
|  | 行驶速度(低速) | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 爬坡能力 | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 转向角度 | ° | ±30 | ±30 | ±32 | ±32 |
|  | 摇摆角度 | ° | ±6 | ±6 | ±8 | ±8 |
|  | 最小转弯外直径 | mm | 7050 | 7050 | 8564 | 8564 |

# 二、测试依据

# 试验方法标准

**************《自走式农用压土机》

GB/T13328-2005《压土机通用要求》

GB/T 16710-2010《土方机械噪音限值标准》

GB/T4478—1995《振动压土机性能试验方法》

JG/T5076.2—1996《振动压土机减振系统检验规范》

Q/OKTW 007-2005《三一重工股份有限公司企业标准》

Q/OKTW 031-2005《三一重工股份有限公司企业标准》

# 三、测试条件

# 1、性能检测期间的环境条件

# 2022年3月15日，天气晴，15～29℃

# 2、检测用仪器设备

德维创数据采集仪、噪音计、拉力计、压力传感器、加速度传感器、卷尺

# 3、检测场地

# 华源路机试验场

# 四、测试结果

# 1、行驶性能试验

# 试验项目：1、行驶速度测定见表1；2、最小转弯直径测定见表2；；3、坡道停车制动试验见表3；4、爬坡试验测定结果见表4。

# 表1  行驶速度测定结果

| 项 目 | SSR120/100AC-8行驶速度测试值 |
| --- | --- |
|  | 设计值 | 测试值 |
| 前进 | Ⅰ档速度km/h | 5.5 | 5.46 |
|  | Ⅱ档速度km/h | 9 | 8.93 |
| 后退 | Ⅰ档速度km/h | 5.5 | 5.51 |
|  | Ⅱ档速度km/h | 9 | 8.91 |

| 项 目 | SSR120/100C-10行驶速度测试值 |
| --- | --- |
|  | 设计值 | 测试值 |
| 前进 | Ⅰ档速度km/h | 6 | 5.93 |
|  | Ⅱ档速度km/h | 12.5 | 12.31 |
| 后退 | Ⅰ档速度km/h | 6 | 6.01 |
|  | Ⅱ档速度km/h | 12.5 | 12.45 |

| 项 目 | SSR120C-HT/120C-8行驶速度测试值 |
| --- | --- |
|  | 设计值 | 测试值 |
| 前进 | Ⅰ档速度km/h | 6.2 | 6.18 |
|  | Ⅱ档速度km/h | 10 | 9.91 |
| 后退 | Ⅰ档速度km/h | 6.2 | 6.11 |
|  | Ⅱ档速度km/h | 10 | 10.1 |

| 项 目 | STR100/130C-8C行驶速度测试值 |
| --- | --- |
|  | 设计值 | 测试值 |
| 前进 | Ⅰ档速度km/h | 6.5 | 6.5 |
|  | Ⅱ档速度km/h | 11.5 | 11.13 |
| 后退 | Ⅰ档速度km/h | 6.5 | 6.43 |
|  | Ⅱ档速度km/h | 11.5 | 11.27 |

| 项 目 | STR30/SZR30C-8行驶速度测试值 |
| --- | --- |
|  | 设计值 | 测试值 |
| 前进 | Ⅰ档速度km/h | 6 | 5.93 |
|  | Ⅱ档速度km/h | 11 | 10.98 |
| 后退 | Ⅰ档速度km/h | 6 | 6.03 |
|  | Ⅱ档速度km/h | 11 | 11.05 |

| 项 目 | STR50/SZR50C-8行驶速度测试值 |
| --- | --- |
|  | 设计值 | 测试值 |
| 前进 | Ⅰ档速度km/h | 6 | 5.97 |
|  | Ⅱ档速度km/h | 12 | 11.83 |
| 后退 | Ⅰ档速度km/h | 6 | 5.91 |
|  | Ⅱ档速度km/h | 12 | 11.97 |

# 表2  最小转弯直径测定结果

| 项 目 | 最小转弯直径测试值mm |
| --- | --- |
|  | 设计值 | 测试值 |
| SSR120/100AC-8 | 左转 | 11600 | 11653 |
|  | 右转 | 11600 | 11573 |
| SSR120/100C-10 | 左转 | 11600 | 11653 |
|  | 右转 | 11600 | 11573 |
| SSR120C-HT/120C-8 | 左转 | 11915 | 11879 |
|  | 右转 | 11915 | 11934 |
| STR100/130C-8C | 左转 | 13530/14000 | 13499/13985 |
|  | 右转 | 13530/14000 | 13499/13985 |
| STR30/SZR30C-8 | 左转 | 7050 | 6983 |
|  | 右转 | 7050 | 7016 |
| STR50/SZR50C-8 | 左转 | 8564 | 8439 |
|  | 右转 | 8564 | 8612 |

# 表3制动试验测定结果

| 测试型号 | 工况 | 国标值(m) | 测试值(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| SSR120/100AC-8 | I档 | 行驶制动 | ≤2.4 | 2.33/2.28 |
|  | II档 | 行驶制动 | ≤5.3 | 4.97/4.89 |
| SSR120/100C-10 | I档 | 行驶制动 | ≤2.4 | 2.31/2.25 |
|  | II档 | 行驶制动 | ≤5.3 | 4.98/4.79 |
| SSR120C-HT/120C-8 | I档 | 行驶制动 | ≤2.4 | 2.37/2.35 |
|  | II档 | 行驶制动 | ≤5.3 | 5.05/5.1 |
| STR100/130C-8C | I档 | 行驶制动 | ≤2.4 | 2.1/2.4 |
|  | II档 | 行驶制动 | ≤5.3 | 4.93/5.04 |
| STR30/SZR30C-8 | I档 | 行驶制动 | ≤1.2 | 0.73/0.69 |
|  | II档 | 行驶制动 | ≤4 | 2.3/2.18 |
| STR50/SZR50C-8 | I档 | 行驶制动 | ≤1.2 | 1.05/0.98 |
|  | II档 | 行驶制动 | ≤4 | 2.76/269 |

# 压土机通用要求GB/T13328-2005：停车和行车制动系统应保证压土机在20%的坡道上制动停车后10min内不应有下滑现象。

# 表4 爬坡试验测定结果

| 项 目 | 设计值 | 测试值 |
| --- | --- | --- |
| SSR120/100AC-8爬坡能力，% | 40% | 不打滑 |
| SSR120/100C-10爬坡能力，% | 50% | 不打滑 |
| SSR120C-HT/120C-8爬坡能力，% | 50% | 不打滑 |
| STR100/130C-8C爬坡能力，% | 30% | 不打滑 |
| STR30/SZR30C-8爬坡能力，% | 30% | 不打滑 |
| STR50/SZR50C-8爬坡能力，% | 30% | 不打滑 |

2、噪声试验

# 试验项目： 测定机外环境的噪声见表5。

# 表5 噪声检测结果（土方机械噪音限值标准GB/T 16710-2010）

| 测试型号 | 项目 | 设计值 | 测试值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SSR120/100AC-8 | 机外辐射噪音 | ≤110db(A) | 108.5db(A) |
| SSR120/100C-10 | 机外辐射噪音 | ≤110db(A) | 108.5db(A) |
| SSR120C-HT/120C-8 | 机外辐射噪音 | ≤110db(A) | 109db(A) |
| STR100/130C-8C | 机外辐射噪音 | ≤110db(A) | 109.5db(A) |
| STR30/SZR30C-8 | 机外辐射噪音 | ≤108db(A) | 107db(A) |
| STR50/SZR50C-8 | 机外辐射噪音 | ≤108db(A) | 107db(A) |

# 3﹑振动试验

# 试验项目：测定压土机前后振动轮的振动频率、振幅

# 试验方法：按GB/T4478—1995《振动压土机性能试验方法》规定执行。

试验结果：振动频率及加速度测定结果见表6，振动频率及振幅测定结果见表6，前后轮的振幅分布图见图1~图2。（振动参数测点位置见图1~图2）。

表6振动频率及振幅测定结果

| 频率及振幅项目 | SSR100C-10/100AC-8（从左侧到右侧）测试值 |
| --- | --- |
| 部位 | 频率/振幅 设计值Hz/mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |
| 前轮 | 30/2.0 | 29/1.8 | 29.1/1.9 | 28.5/1.9 | 29/1.9 | 29/2.0 | 29/2.0 | 29/1.9 |
|  | 30/1.0 | 29/0.8 | 29.1/0.9 | 28.5/0.9 | 29/0.9 | 29/1.0 | 29/1.0 | 29/1.0 |

| 频率及振幅项目 | SSR120C-10/120AC-10（从左侧到右侧）测试值 |
| --- | --- |
| 部位 | 频率/振幅 设计值Hz/mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |
| 前轮 | 32/1.8 | 31/1.8 | 32/1.9 | 31/1.9 | 32/1.9 | 31/1.8 | 32/1.8 | 31/1.8 |
|  | 36/0.9 | 35/0.8 | 36/0.9 | 35/0.9 | 35/0.9 | 36/0.8 | 35/0.8 | 35/0.9 |

| 频率及振幅项目 | SSR120C-HT/120C-8（从左侧到右侧）测试值 |
| --- | --- |
| 部位 | 频率/振幅 设计值Hz/mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |
| 前轮 | 32/1.8 | 31/1.8 | 32/1.9 | 31/1.9 | 32/1.9 | 31/1.8 | 32/1.8 | 31/1.8 |
|  | 36/0.9 | 35/0.8 | 36/0.9 | 35/0.9 | 35/0.9 | 36/0.8 | 35/0.8 | 35/0.9 |

| 频率及振幅项目 | STR100C-8C（从左侧到右侧）测试值 |
| --- | --- |
| 部位 | 频率/振幅 设计值Hz/mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |
| 前轮 | 50/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.74 |
|  | 61/0.3 | 60/0.29 | 61/0.28 | 61/0.29 | 60/0.28 | 61/0.29 | 60/0.29 | 60/0.29 |
| 后轮 | 50/0.75 | 49/0.74 | 49/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.74 |
|  | 61/0.3 | 60/0.3 | 61/0.28 | 61/0.29 | 60/0.28 | 61/0.29 | 60/0.29 | 60/0.29 |

| 频率及振幅项目 | STR130C-8C（从左侧到右侧）测试值 |
| --- | --- |
| 部位 | 频率/振幅 设计值Hz/mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |
| 前轮 | 50/0.69 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.74 |
|  | 61/0.31 | 60/0.29 | 61/0.28 | 61/0.29 | 60/0.28 | 61/0.29 | 60/0.29 | 60/0.29 |
| 后轮 | 50/0.69 | 49/0.74 | 49/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.74 |
|  | 61/0.31 | 60/0.3 | 61/0.28 | 61/0.29 | 60/0.28 | 61/0.29 | 60/0.29 | 60/0.29 |

| 频率及振幅项目 | STR30/SZR30C-8（从左侧到右侧）测试值 |
| --- | --- |
| 部位 | 频率/振幅 设计值Hz/mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |
| 前轮 | 55/0.5 | 54/0.45 | 56/0.55 | 55/0.5 | 55/0.55 | 54/0.45 | 55/0.5 | 50/0.5 |
|  | 67/0.5 | 67/0.5 | 66/0.5 | 65/0.5 | 67/0.5 | 67/0.5 | 66/0.5 | 67/0.5 |
| 后轮 | 55/0.5 | 54/0.45 | 56/0.55 | 55/0.5 | 55/0.55 | 54/0.45 | 55/0.5 | 50/0.5 |
|  | 67/0.5 | 67/0.5 | 66/0.5 | 65/0.5 | 67/0.5 | 67/0.5 | 66/0.5 | 67/0.5 |

| 频率及振幅项目 | STR50/SZR50C-8（从左侧到右侧）测试值 |
| --- | --- |
| 部位 | 频率/振幅 设计值Hz/mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |
| 前轮 | 50/0.5 | 49/0.45 | 51/0.5 | 50/0.55 | 49/0.5 | 51/0.45 | 50/0.55 | 50/0.5 |
|  | 60/0.5 | 60/0.5 | 60/0.55 | 60/0.45 | 60/0.5 | 60/0.5 | 60/0.5 | 60/0.5 |
| 后轮 | 50/0.5 | 49/0.45 | 51/0.5 | 50/0.55 | 49/0.5 | 51/0.45 | 50/0.55 | 50/0.5 |
|  | 60/0.5 | 60/0.5 | 60/0.55 | 60/0.45 | 60/0.5 | 60/0.5 | 60/0.5 | 60/0.5 |

图1：前轮振动参数测点布置图

图2：后轮振动参数测点布置图

4、减振、舒适性能试验

试验项目：测定压土机振动与舒适性能。

试验方法：按JG/T5076.2—1996《振动压土机减振系统检验规范》规定执行。

试验结果：振动与舒适性测定结果见表8

表8 压土机振动与舒适性能测定表

| 项目 | 级别 |
| --- | --- |
| SSR120/100AC-8压土机振动与舒适性能 | 良好级 |
| SSR120/100C-10压土机振动与舒适性能 | 良好级 |
| SSR120C-HT/120C-8压土机振动与舒适性能 | 良好级 |
| STR100/130C-8C压土机振动与舒适性能 | 良好级 |
| STR30/SZR30C-8压土机振动与舒适性能 | 许可级 |
| STR50/SZR50C-8压土机振动与舒适性能 | 许可级 |

说明：级别分为优秀级、良好级、许可级、可容忍级、不可容忍级5级。

5、试验验证人员

黄芝亮、雷发荣、严俊、李铮